## Slide 1
Název a adresa školy: | Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO: | 47813121
Projekt: | OP VK 1.5
Název operačního programu: | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity: | III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů: | STT I
Popis sady vzdělávacích materiálů: | Strojírenská technologie, 1. ročník
Sada číslo: | B–06
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: | 12
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) | VY_32_INOVACE_B–06–12
Název vzdělávacího materiálu: | Normalizované polotovary I
Zhotoveno ve školním roce: | 2011/2012
Jméno zhotovitele: | Ing. Hynek Palát

## Slide 2: Normalizované polotovary
Norma – závazný předpis o rozměrech, tvarech a jakosti.
Polotovary – nedokončené výrobky, dokončují se jinými technologiemi, např. obráběním, litím, kováním atd.
PLECHY, PÁSY
TYČE, PROFILY
DRÁTY
TRUBKY

## Slide 3: Postup výroby normalizovaných polotovarů
Z tekutého surového Fe se zkujňováním vyrobí v ocelárnách tekutá ocel, která se odlije do velkých kokil. Po ztuhnutí získáme ingoty, která se převezou do válcoven, kde se válcováním přeměňují na předvalky velkých průřezů (brány, sochory) a vývalky, které vznikají dalším válcováním předvalků.
Ocelové ingoty

## Slide 4: Válcování plechů
Schéma válcování
Probíhá ve válcovnách na válcovacích stolicích různého provedení.
Válcovací stolice = rám + válce.
Válcováním za tepla nebo za studena.
Válcovací trať = několik válcovacích stolic za sebou.

## Slide 5: Schéma válcovací stolice

## Slide 6: Druhy válcovacích stolic podle počtu válců
Válcovací stolice dělíme podle počtu válců na:
Duo.
Trio.
Kvarto.
D.- F. Víceválcové.

## Slide 7: Druhy válcovacích stolic
Válce s vodorovnou osou válcují předvalek na tloušťku, válce se svislou osou válcují na šířku.

## Slide 8: Výroba profilů
Podle povrchu polotovaru po tváření rozeznáváme tyto profily:
Hrubé
horší přesnost rozměrů, hrubý
zokujený povrch.
Přesné
přesnost IT9-11 s povrchem
kovově čistým.
Válcovací stolice s kalibrovanými válci

## Slide 9: Hrubé profily
Vyrábí se ve válcovnách na tzv. kalibrovaných válcovacích stolicích.
Kalibr = prostor pro materiál mezi oběma válci.
Druhy kalibru:
Otevřené.
Uzavřené.

## Slide 10: Přesné profily
Postup výroby
Válcováním za tepla se vyrobí hrubý profil (nad 727).
Mořením v H2SO4 odstraníme okuje kovově čistý povrch.
Pak tento polotovar protahujeme za studena na tažných stolicích(pod 727) přes tzv. průvlak.
Tažené polotovary:
Dráty, tyče

## Slide 11: Tažení drátů
Drát se vyrábí tažením v drátovnách. Tenčí dráty se vyrábí z drátů silnějších protahováním přes průvlak. Dráty s průměrem nad 5 mm se vyrábí válcováním.

## Slide 12: Žíhání = patentování drátů
Tažený drát ztrácí tažnost, houževnatost, zvyšuje se jeho tvrdost a křehkost, proto do procesu zařazujeme žíhání, které tyto nedostatky odstraní.

## Slide 13: Úkol:
Popište, co představují následující obrázky.
Popište podrobně výrobu drátu. Využijte k tomu následující obrázky.

## Slide 14: Výroba bezešvých ocelových trubek
Mannesmannův způsob
Stiefelův způsob

## Slide 15: Válcování trubek
Pohled shora na uspořádání válců.
Začátek válcování: tyč je vedena z zleva.
Šikmým uspořádáním válců se ve středu tyče tvořit dutina.
V dalším průběhu trubky je trnem kalibrován vnitřní průměr.

## Slide 16: Mannesmannův způsob
Postup:
válcový ingot se válcuje mezi 2 mimoběžnými stejně se otáčejícími válci.
Uvnitř materiálu se díky vzniká tahové napětí, které je příčinou vytvoření dutiny (díry).
Trn dutinu tedy nevytváří, ale jen rozšiřuje!

## Slide 17: Stiefelův způsob
Princip je stejný jako u Mannesmanna.
Tvar válců s různoběžnými osami je jiný, hřibovitý.

## Slide 18: Švové (svařované) ocelové trubky
Svařované trubky:
S rovným.
Se spirálovým švem.
šev (svar) | polotovar
rovný | plech
spirálový | pás

## Slide 19: Švové svařování trubek
Z jakého materiálu jsou elektrody?
Co je polotovarem pro svařované trubky?
Jaký proud se ke svařování používá?

## Slide 20
Válcování trubek – Mannesmanova stolice | Výroba trubek válcováním – Stiefelova stolice
Výroba trubek svařováním | Výroba trubek – svařování elektrickým odporem

## Slide 21: Výroba trubek a tyčí vytlačováním
tyče a trubky z měkkých neželezných kovů, oceli a plastů

## Slide 22: Válcování složitějších profilů
Pro válcování složitějších profilů použijeme více válců.

## Slide 23: Tabulka normalizovaných polotovarů
Druhy: | Podle výroby: | Výrobní zařízení | Poznámka: | Polotovar: | Označení:
Plechy | Válcované za tepla | Válcovací stolice, válcovací tratě | Duo, trio, kvarto, více válců | Předvalek, brámy | Tloušťla 20
 | Válcované za studena |  |  |  | Tloušťka 20h11
tyče | Válcované za tepla | Válcovací stolice | Kalibrované = tvarovaná | Předvalek, sochory | Φ 50
 | Tažené za studena | Tažná stolice |  | Tyče | Φ 50 h11
dráty | Válcované za tepla | Válcovací stolice |  | Tyče | 
 | Tažené za studena | Tažná stolice | Průvlaky, žíhání | Dráty | Přesnější
trubky | Bezešvé - válcované | Válcovací stolice | Stiefel, Mannesman | tyče, trubky (rozšiřování) | Trn díru jen rozšiřuje !
 | Švové - svařované | Svařovací stroje | Např.svařování švové el.odporem | Plechy, pásy | Švy rovné, spirálové
profily | Viz. tyče |  |  |  | 

## Slide 24: Úkol :Popište způsoby výroby trubek na obrázcích

## Slide 25
Seznam použité literatury
Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 2 – 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi, Praha: Europa – Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mrsk,_steel_ingots_-_2.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steel_bar_rolling_machinery_-_geograph.org.uk_-_589195.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steelbar.jpg